## Slide 1
P4
تحليل معمّق للغة P4 وتأثيرها على البنية التحتية للخوادم والتطبيقات
An In-Depth Analysis of the P4 Language and its Impact on Server Infrastructure & Applications
إعداد: محمد خير الحوراني
إشراف: د. وسيم رمضان • العام الدراسي 2025–2026

## Slide 2
•
محتوى العرض
خريطة الطريق
1
المشكلة
الشبكة صندوقٌ أسود للمطوّر
2
ما هي P4؟
لغة برمجة مستوى البيانات
3
كيف تعمل
خط المعالجة والمكوّنات
4
المنصّات
أين تُشغَّل البرامج
5
العرض العملي
جدارٌ ناري وموازِن حمل
6
الفائدة
ماذا يكسب المطوّر الشامل
7
الصناعة والتحديات
التبنّي والقيود
8
الاستشراف
المستقبل والخاتمة

## Slide 3
1
المشكلة: الشبكة صندوقٌ أسود
الدافع من موقع مطوّر البرمجيات الشاملة
المطوّر الشامل يتحكّم بكلّ طبقة:
قاعدة البيانات، الخادم، واجهة المستخدم…
إلّا طبقة الشبكة.
أجهزة الشبكة التقليدية ذات منطقٍ ثابت (ASIC):
لا يمكن تعريف بروتوكولٍ جديد، ولا تعديل معالجة الحزم بعد التصنيع.
النتيجة: المنطق الشبكي يُدفَع قسراً إلى الخوادم — فيُهدر المعالج ويزيد زمن الاستجابة.
? ? ?
الشبكة
صندوقٌ أسود: تعلم بوجوده، ولا تؤثّر في داخله

## Slide 4
2
ما هي لغة P4؟
Programming Protocol-independent Packet Processors — 2014
لغةٌ مجالية تُتيح للمطوّر تعريف سلوك مستوى البيانات بالكامل — من تحليل الترويسات إلى قرارات التوجيه — في كودٍ يُصرَّف ويعمل على أجهزةٍ حقيقية أو محاكيات.
1
استقلالية عن البروتوكول
لا تفترض اللغة أيّ بروتوكول؛ أنت من يُعرّف Ethernet وIP من الصفر
2
استقلالية عن الهدف
البرنامج ذاته يعمل على BMv2 أو FPGA أو شريحة Tofino عبر المصرِّف
3
قابلية إعادة الضبط
تعديل سلوك الجهاز وهو يعمل عبر واجهة P4Runtime

## Slide 5
3
كيف تعمل: خط المعالجة
نموذج V1Model المرجعي لمحاكي BMv2
المُحلِّل يقرأ الترويسات • المطابقة والإجراء تتّخذ القرار • المُعيد يُعيد كتابة الحزمة

## Slide 6
3
المكوّنات الجوهرية
المُحلِّل + جداول المطابقة والإجراء
المُحلِّل (Parser): آلة حالاتٍ تقرأ الترويسات وتختار المسار حسب نوع الحزمة.
المطابقة والإجراء: يفصل بين هيكل الجدول (في الكود) ومحتواه (يملؤه التحكّم وقت التشغيل).
أنواع المطابقة: دقيقة (Exact)، أطول بادئة (LPM)، وثلاثية (Ternary) للأنماط المرنة.
table acl {
key = { srcAddr: ternary;
proto : exact;
dstPort: exact; }
actions = { drop; NoAction; }
}
apply {
acl.apply(); // امنع
ipv4_lpm.apply(); // وجّه

## Slide 7
4
المنصّات المستهدفة
نفس الكود… أهدافٌ متعدّدة
BMv2
محاكٍ برمجي — مجاني، للتعلّم والاختبار
الكلفة: مجاني
eBPF / XDP
على خادم Linux دون عتادٍ خاص
الكلفة: منخفضة
SmartNIC
تفريغ مهام الخوادم في مراكز البيانات
الكلفة: متوسطة
FPGA / Tofino
أداء سرعة الأسلاك حتى التيرابت/ث
الكلفة: مرتفعة

## Slide 8
العرض العملي
نموذجان حقيقيّان بلغة P4₁₆ على نموذج المعالجة V1Model، سِيقت إليهما حزمٌ حقيقية وقُيِست نتائجهما فعلياً.
DEMO
① جدارٌ ناري عديم الحالة (ACL)
② موازِن حملٍ من المستوى الرابع (L4 LB)

## Slide 9
5
بنية التجربة
مولّد حركة ← خط P4 ← قرار/خوادم

## Slide 10
5
الحالة 1: الجدار الناري
قائمة منعٍ على المصدر/البروتوكول/المنفذ
الفكرة: مطابقةٌ ثلاثية (Ternary) لنطاقات العناوين، فيُسقَط ما يُطابق ويُمرَّر سواه.
الحمل: 20,000 حزمة بنسبة منعٍ 30%.
النتيجة: دقّة تصنيفٍ 100% — أُسقطت كلّ حزم المنع ومُرّر الباقي بلا خطأ.
100%
دقّة التصنيف

## Slide 11
5
الحالة 2: موازِن الحمل
تجزئة الخماسية ← اختيار خادمٍ ثابت
الفكرة: تجزئةٌ ثابتة للـ 5-tuple تُبقي كلّ اتصالٍ على خادمٍ واحد وتوزّع التدفّقات بالتساوي.
الحمل: 15,000 حزمة عبر 2,500 تدفّق.
النتيجة: اتّساق اتصالٍ 100%، وتوزيعٌ يقترب من 25% لكلّ خادم (انحراف 0.22% عند 300 ألف حزمة).

## Slide 12
نتائج العرض
100%
دقّة تصنيف الجدار الناري
100%
اتّساق اتصال الموازِن
0.22%
أقصى انحرافٍ عن التوزيع المثالي
3.0M
قرار/ثانية على نواةٍ واحدة

## Slide 13
6
ماذا نستفيد؟
الفائدة لمطوّر البرمجيات الشاملة
1
تفريغ المهام
موازنة الحمل والفلترة والتخزين المؤقت داخل الشبكة — تحرير 30–60% من المعالج
2
قياسٌ بلا أعباء
رؤية مسار الشبكة بدقّة الحزمة عبر INT دون حركةٍ إضافية
3
أمنٌ بسرعة السلك
حجبٌ وتخفيف DDoS وفلترةٌ تُتّخذ في الأجهزة لا الخوادم
4
مرونة البروتوكولات
تعريف ترويساتٍ وبروتوكولاتٍ جديدة دون انتظار أيّ مصنِّع

## Slide 14
7
التبنّي الصناعي والتحديات
ليست تقنيةً مخبرية
تبنٍّ على نطاقٍ واسع:
Microsoft Azure — تسريع الشبكة عبر FPGA SmartNICs
Meta وGoogle — تفريغ مهام مراكز البيانات
Alibaba — تحسين الشبكة السحابية الداخلية
التحديات:
• صعوبة التنقيح (Debugging)
• الارتباط بالبائعين (Vendor lock-in)
• تعقيد الأنظمة وقيود الموارد
• نضج المنظومة لا يزال متنامياً
قيودٌ على وتيرة التبنّي لا على جدواه — تخفّفها بيئة BMv2 المجانية.

## Slide 15
8
الاستشراف
الشبكة كطبقة حوسبةٍ نشطة
1
الذكاء الاصطناعي في الشبكة
استدلالٌ خفيف ورصد شذوذاتٍ في الزمن الحقيقي داخل مستوى البيانات
2
شبكات الجيل السادس 6G
زمن استجابةٍ صارم وتشكيل مساراتٍ عند الحافة
3
الحوسبة داخل الشبكة
تجميع نتائج التعلّم الموزّع داخل المحوِّلات (Serverless)

## Slide 16
الخلاصة
لم تعد الشبكة حدّاً ثابتاً في الرسم المعماري، بل سطحٌ برمجيٌّ يتشكّل بإرادة المطوّر — وقدرةُ برمجته باتت كفاءةً تنافسية في هندسة الأنظمة الموزّعة الحديثة.
P4 ليست أداةً شبكية منعزلة، بل امتدادٌ طبيعي لمنظومة أدوات مطوّر البرمجيات الشاملة.
شكراً لإصغائكم
محمد خير الحوراني • إشراف د. وسيم رمضان